## Slide 1: Ограничение доступа в интернет cредствами Microtik OS.

## Slide 2: Mikrotik
Серия бюджетных маршрутизаторов из Латвии на базе RouterOS предоставляет пользователям широкие возможности по настройке.

## Slide 3: Плюсы и минусы
Плюсы:
Низкая стоимость.
Широкий спектр сетевых задач.
Отказоустойчивость
Минусы:
Сложность настройки
рядовым пользователем
Частые атаки по сети
Отсутствие русскоязычного
интерфейса

## Slide 4: Router OS
RouterOS — сетевая операционная система на базе Linux. RouterOS предназначена для установки на маршрутизаторы MikroTik. Также данная система может быть установлена на ПК, превращая его в маршрутизатор с функциями брандмауэра.

## Slide 5: Winbox
Графическая утилита для настройки роутеров Mikrotik.

## Slide 6: DHCP – сервер.
Сервер DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) запускает одноименную службу, которая автоматически распределяет IP-адреса между устройствами, подключенными к одной сети.

## Slide 8: 1. Создание групп
IP Firewall  Addres list. Создаем новую группу.

## Slide 9: 2. Распределяем по группам АРМы
IP DHCP Server  Leases

## Slide 10: 3. Узнать IP адрес сайта.
Запускаем командную строку и вводим команду PING адрес сайта. Далее видим его адрес.

## Slide 11: 4. Создаем два правила.
IP  Firewall  Filter Rules  General
Chain= forward.
Dst. Address адрес сайта.

## Slide 12
Advanced  Src. Address List выбираем созданную нами группу

## Slide 13
Вкладка Action  accept Данное правило должно быть первым

## Slide 14: Второе правило на запрет всех остальных сайтов

## Slide 15: Спасибо за внимание.